## Slide 1: Проблемы утилизации угольного метана
НИТУ МИСиС Горный институт
д.т.н. Коликов К.С.

## Slide 2: Ресурсы угольного метана
3-4 место после угля, нефти и газа
Прогнозные ресурсы – 50-80 трлн. куб.м
В основных угольных бассейнах – более 15 трлн. куб.м
Только В Кузбассе – 13 трлн. куб.м
2
2

## Slide 3
Климатическая доктрина РФ (распоряжение Президента Российской Федерации № 861–рп 17.12.09 г.)
Указ Президента №752 30.09.2013 г.:
  Правительству Российской Федерации обеспечить к 2020 году сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня ≤ 75 % объема указанных выбросов в 1990 г.
Стратегия развития угольной отрасли до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 24.01.2012 г. №14-p):
  - рост добычи угля до 430 млн. т./год к 2030 г.;
  - в 2013 г. добыто 352 млн. т.
Базовые документы
3
Notes: В настоящее время существует два основных документа регулирующие выбросы парниковых газов в России
Распоряжением Президента Российской Федерации № 861.
Настоящая Доктрина базируется на фундаментальных и прикладных научных знаниях в области климата и в смежных областях, включая:
1. оценку прошлого и современного состояния климатической системы;
2. оценку факторов влияния антропогенной деятельности на климат;
3. прогноз возможных изменений климата и их влияние на качество жизни населения России и других регионов Земли;
4. оценку степени защищённости и уязвимости экологических систем, экономики, населения, государственных институтов и инфраструктуры государства по отношению к изменениям климата и существующих возможностей адаптации к ним;
5. оценку возможностей смягчения антропогенного воздействия на климат.
Второй документ «Указ Президента №752 », согласно которому, к 2020 году объем выбросов парниковых газов сократиться до уровня выбросов 90-х годов.

## Slide 4: Современное состояние
2012 г. общий объем извлечения - более 1728 млн. м3
объем использованного метана - менее 118,5 млн. м3, т.е. утилизировано менее 7%
Системами дегазации извлечено около 23,5% метана, на газоотсос приходится чуть более 13%.
4

## Slide 5
Заблаговременная дегазационная подготовка пласта
Утилизация метана
Вентиляционный ствол
Удаление метана средствами вентиляции
ВНС
Извлечение метана средствами дегазации
Технологическая схема извлечения метана
5

## Slide 6: Основные препятствия для использования угольного метана
нестабильность объема и концентрации газа по источникам;
разбросанность вакуум-насосных станций по обширной территории;
отсутствие средств транспортировки метановоздушной смеси;
отсутствие экономических стимулов.
6

## Slide 7: Параметры извлекаемой смеси при различных способах дегазации (условия Карагандинского бассейна)
Способ дегазации | Дебит метана, м3/мин | Концентрация метана, % | Период функционирования, мес. | Доля конд. смеси, % | 
Пластовыми скважинами (n=20-25) | 1,5-10 6,1 | 5-90 30,6 | 6-24 | 38,4 | 
Вертикальными скважинами с поверхности в купола обрушения | 0,7-36 4,3 | 5-90 42,1 | 2-10 | 67,2 | 
Барьерными скважинами (группа) | 0,1-4 1,2 | 5-75 27,8 | 2-6 | 36,6 | 
Пластовыми скважинами в зонах гидрорасчленения (n=20-25) | 3,5-15 8,2 | 5-85 38,7 | 10-36 | 58,8 | 
Гидрорасчленением через скважины с поверхности | 0,1-2 0,5 | 95-98,5 97 | 16-72 | 100 | 
Поземными скважинами в купола обрушения (куст) | 1-12 3,6 | 5-80 21,4 | 2-6 | 20,5 | 
7

## Slide 8: Факторы, определяющие эффективность дегазации и компонентный состав извлекаемой метановоздушной смеси
герметизация подземных пластовых скважин;
вакуум-насосные станции и дегазационные системы;
организационные.
8

## Slide 9
Вентиляция
Дегазация
Скважинная добыча с активными способами воздействия
0,4 - 0,6
до 18
18 - 25
≥25
≥95
Разбавление
Обогащение
Флегматизация
Компримирование
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНОГО МЕТАНА
Газовая турбина
Дутье при сжигании
Производство белковой массы
Сжигание в котельных ТЭЦ
Химическая переработка
Моторное топливо для автотранспорта
Концентрация
СН4, %
Перевод в твердую фазу- кристаллогидраты
Магистральный газопровод
9

## Slide 10
Структурная схема подачи газа потребителю
Технологическая схема подачи шахтного метана потребителю, независимо от типа и объема оборудования, принятого в ней, должна быть разработана так, чтобы обеспечить выполнение следующих функций: -подачу шахтного метана от газовых коллекторов ВНС потребителю, поддержание на заданном уровне давления газа, подаваемого потребителю и защиту оборудования ВНС и потребителя от избыточного давления газа; - автоматическое прекращение подачи газа потребителю и отвод его в атмосферу при выходе контролируемых параметров работы оборудования за допустимые пределы, - осушение газа; - контроль, управление, защиту, автоматизацию.
Газ из шахты
Вакуум- насосная станция (ВНС)
Установка газоподготовки (ГП)
Узел защиты (УЗ)
Потре-битель
Сеть
10

## Slide 11
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ШАХТНОГО МЕТАНА НА ШАХТЕ ИМ.С.М.КИРОВА
Факельная установка
Теплоэлектростанция
ВНС
Распределительная подстанция
Центральная котельная
Вентилятор
Калорифер
Теплоноситель
от теплоэлектростанции
до калорифера
Клетевой ствол
Газ из шахты
11

## Slide 12: Результаты реализации проекта
Переоборудованный котел
Наименование показателя | Ед. изм. | период |  |  |  |  |  | Всего
 |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | За 10 мес. 2014 г. | 
Утилизировано | млн. м3 | 1,96 | 4,572 | 5,932 | 5,876 | 4,972 | 4,972 | 28,284
Выработано электроэнергии | МВт*ч | 5587,9 | 12514,3 | 6454,9 | 9785,7 | 7288,1 | 7628,1 | 49259
Выработано теплоэнергии | МВт*ч | 2828 | 8185 | 12119 | 2596 | 14513 | 7914 | 48155
 | Гкал | 2431,642 | 7037,833 | 10420,46 | 2232,158 | 12478,93 | 21403 | 56004
12

## Slide 13: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Границы расчетные СЗЗ
Граница промышленной площадки
  Итоги реализации проекта : 1.Сокращены объемы выбросов ЗВ в атмосферу на 19,6 % или на 8,7 тыс. т. , достигнув при этом допустимый норматив выброса по метану.
  2. Снижено количество домов из границ СЗЗ на 586 домов, и сокращены затраты на вынос жилья ≈ на 1 млрд. рублей
3. Впервые в угольной отрасли в России средства в размере 431,6 тысяч евро за утилизацию метана поступили на счет ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Частные дома
13

## Slide 14
Достоинства и недостатки различных способов использования шахтного метана
Шахтный метан - топливо для котельных установок Достоинства: - малые капитальные затраты по переводу котельных установок на использование метана; - быстрая окупаемость; - возможность гибкой взаимозаменяемости топлива метан-уголь в котельных; - снижение выбросов оксидов углерода в атмосферу Недостатки: - сезонный режим использования метана
Шахтный метан - сырье для выработки электроэнергии Достоинства: - отсутствуют специальные затраты на добычу метана; - круглогодичная выработка электроэнергии Недостатки: - значительные капитальные затраты на установку оборудования; - большой срок (свыше 3х лет) окупаемости
14

## Slide 15: Реализация проекта «CoMeth» на шахте «Комсомолец»
15

## Slide 16: Текущие задачи
разработка и использование способов извлечения метана из угольных пластов с обеспечением необходимого коэффициента эффективности дегазации;
разработка способов и технических средств подготовки извлекаемого газа в соответствии с требованиями промышленных потребителей;
развитие «малой химии».
Необходимое условие - экономическое стимулирование
16

## Slide 17: Компоновка оборудования на скважине при получении сажи
17

## Slide 18: Основные характеристики качества получаемого продукта
удельная поверхность – 25 м2/г ;
массовая доля потерь при 105 ºС – 0,4 %;
зольность – менее 0,1%;
массовая доля общей серы – менее 0,01%;
плотность – 400 кг/м3.
По своим свойствам технический углерод близок к марке Т-900 (ГОСТ 7885-86).
18

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

## Slide 20: Технически извлекаемые ресурсы по странам мира: оценка 2013 г. (трлн м3)

## Slide 21: Технологии извлечения метана
Наименование | Концентрация
VAM»-Ventilation Air Methane -Метан исходящей вентиляционной струи | менее 0,5%
«CSM»-Coal Seam Methane - Метан из пластов действующих шахт | 25-60%
«CMM»-Coal Mine Methane -Метан из закрытых угольных шахт | 60-80%
«CBM»-Coal Bed Methane-Метан из неразгруженных угольных пластов | более 95%

## Slide 22: Вентиляционный метан - вторичное топливо для электростанций VAM as secondary fuel for power plants
впервые вентиляционный метан был использован в качестве вспомогательного топлива в 1996 г. на шахте Аппин в Австралии
вторичное топливо в 97 двигателях внутреннего сгорания CAT G3516
Notes: http://www.energydevelopments.com.au/01_cms/details.asp?ID=97

## Slide 23
Источник 2
Источник 1
Схема использования шахтного метана в КНР
Вакуум- насосная станция
Газгольдеры
Осушитель
Генератор
Котельная
Электростанция
Газовый компрессор