## Slide 1: СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ НА МЕТАЛЛЫ
О.А.Троицкий, Е.А.Правоторова, О.Б.Скворцов

## Slide 2
Предел прочности – зависимость от числа циклов величины разрушающих напряжений.
S-N диаграмма (кривая Веллера)
Википедия

## Slide 3
Диаграмму принято разделять на малоцикловую, многоцикловую и гигацикловую области. Гигацикловая усталость может проявляться в виде продолжения спада порогового значения напряжений. В реальных условиях эксплуатации горизонтальный участок диаграммы может вообще отсутствовать.
Вклад циклов с большими амплитудами может быть значительным даже при их относительно малом количестве. Для их учета целесообразно использовать пиковые оценки действующих напряжений (сил, ускорений).
Высокочастотные циклы необходимо учитывать, поскольку большое количество циклов может быть набрано для них за сравнительно короткие интервалы (гигацикловая усталость достигается за недели или месяцы).

## Slide 4
Для оценки уровня вибрационного отклика можно использовать такие статистические характеристики как:
- среднее арифметическое
- - среднее квадратическое
- пиковое значение
- размах
- средний размах
- где

## Slide 5
Теорема Биркгофа — Хинчина
Эквивалентность испытаний большой группы образцов длительным испытаниям одного образца при соответствии процессов в них критериям эргодичности и стационарности

## Slide 6
Эргодичность стационарных процессов
Основные вибрационные параметры, такие, как осевая xa(t) и радиальная xR(t) вибрация, а также величина импульсного тока (t) или напряжения приложенного к образцу V(t), в общем случае являются случайными функциями времени, ход изменения которых регистрируется в процессе испытаний в моменты времени t1,t2,…tm.

## Slide 7
Методы математической статистики позволяют найти оценки для характеристик каждой из случайных функций: математического ожидания ma(t), mr(t), дисперсии Da(t), Dr(t) и корреляционной функции Ka(t,t`), Kr(t,t`).

## Slide 8
Условия стационарности случайных процессов
1. Изменение стационарной случайной функции протекает однородно по времени и для стационарной случайной функции математическое ожидание постоянно: ma(t)=ma=const, mr(t)=mr=const.
2. Соблюдается условие постоянства дисперсии: Da(t)=Da=const, Dr(t)=Dr=const.
3. Корреляционная функция стационарного случайного процесса зависит не от величины t1 первого аргумента на оси абсцисс, а только от промежутка τ между первым и вторым аргументом: τ=t2-t1, т.е. Kx(t,t+τ)=Kx(τ).

## Slide 9
Определение параметров эргодического стационарного процесса
На практике интегралы (1) и (2) заменяют конечными суммами:

## Slide 10
Пропускание больших импульсных токов через металлические образцы вызывает отклик в виде вибрации в радиальном и осевом направлении. Величина ускорения может контролироваться акселерометром, установленным на образце.

## Slide 11
Сигнал ускорения (xr(t) синий - радиальное, xa(t) красный - осевое) Медный стержень диаметром 4мм. Импульс 12 Вольт 160 мкс. Длительность реализации 2,6 секунды

## Slide 12
Сигнал ускорения (xr(t) синий радиальное, xa(t) красный осевое) Медный стержень диаметром 4мм. Импульс 12 Вольт 160 мкс. Подробное представление одного импульса на фоне помех.

## Slide 13
Автокорреляционная функция радиальной составляющей ускорения

## Slide 14
Автокорреляционная функция осевой составляющей ускорения

## Slide 15
Огибающая автокорреляционной функции ускорения

## Slide 16
Вывод:
Анализ представленных данных и результатов их статической обработки позволяют заключить, что автокорреляционные функции исследуемых процессов при увеличении продолжительности испытаний стремятся к нулю. Отсюда можно заключить, что исследуемые процессы могут быть с достаточной точностью рассмотрены как стационарные и эргодические. Это позволяет без потери информации исключить повторные испытания материалов, заменив их проведением одного репрезентативного испытания необходимой продолжительности

## Slide 17
Спасибо за внимание